## Slide 1: DARBA AIZSARDZĪBA
  NODARBINĀTO DROŠĪBA
  UN
  VESELĪBA DARBĀ

## Slide 2: Darba aizsardzības likumdošanas sistēma
SAEIMA LIKUMI
MINISTRU MK noteikumi
KABINETS
LABKLĀJĪBAS LM rīkojumi
MINISTRIJA (var piemērot - nav saistoši)
LVS standartu
tehniskā komiteja Standarti

## Slide 3: Negadījumi darbā
Nesakopta teritorija
Neievēro noteikto darba kārtību
Nolietots iekārtas palīgmezgls
Interese par kolēģi
Palīdz kolēģim un nelieto IAL
Darbu beidzot, nepareizi noņem IAL
Nelieto IAL
Tehnoloģiskā procesa nepilnības

## Slide 4: Kā izslēgt kaitīgo faktoru iedarbību
Nekaitīga darbiniekiem un videi tehnoloģijas izvēle
Drošu tehnoloģisko iekārtu izvēle un to regulāra tehniskā apkope
Drošu ēku, telpu ar atbilstošu komunikāciju aprīkošanu
Kolektīvo un IAL lietošana
Darbinieku regulāras apmācību sistēmas realizēšana

## Slide 5: Kolektīvie aizsardzības līdzekļi
Vēdināšanas sistēmas
Kabīnes, boksi (organiskā stikla),
Slēgtas iekārtas (žāvētavas, centrifūgas u.c.)
Aizsargvairogi (organiskā stikla vai cita izturīga materiāla)
Drošības zīmes
Iekārtu zemējums
Uguns dzēšanas līdzekļi
Avāriju likvidācijas līdzekļi

## Slide 6: Respiratori ar gāzes/tvaiku filtriem
A Brūna Organiskās gāzes un tvaiki, ar
viršanas temp. > 65 0C Šķīdinātāji
B Pelēka Neorganiskas gāzes un tvaiki Cl2;H2S
E Dzeltena Skābas gāzes SO2;HCl
K Zaļa Amonjaks vai organiski
amonjaka atvasinājumi
AX Brūna Organiskas gāzes un tvaiki ar viršanas
temp. < 65 0C CH2Cl2 ; Dietilēteris
A1B1E1K1 - A2B2E2K2 - A2B2E2K2 P3
Respiratorus lieto, ja viela ar smaku vai odorē/CH3Br
Izolējošā gāzmaska – ja vielai nepiemīt smaka
Pilnais aizsargtērps – ja viela uzsūcas caur ādu

## Slide 7: Pretputekļu aizsargmaskas
P1 S Netoksiski putekļi (aiztur ~78 %, koef. - 4)
P2 (S/L) Toksisku vielu smalki putekļi, dūmi un
migla (aerosoli) (aiztur ~92 %, koef. - 12)
P3 (S/L) Toksisku vielu smalki putekļi, dūmi un
migla (aerosoli) (aiztur ~98 %, koef. - 50)
S –cietas daļiņas; L- šķidras daļiņas
Jaunie standarti nepieprasa “S” “L” marķējumu

## Slide 8: IAL pārbaude pirms darba
Viegli pieejami, pilnā komplektā, darba kārtībā un atbilstoši reglamentējošās dokumentācijas prasībām
Jāpārbauda vai tie ir attiecīgā darbinieka IAL, nepieciešamā lieluma, ērti lietošanai, tīri un nav bojāti
Vai darba tērps pietiekoši noslēgts un pilnīgi sakārtots atbilstošā darba veikšanai

## Slide 9: IAL lietošana darba laikā
Jāseko, lai IAL tiktu lietoti pareizi, netiktu pasliktinātas to paredzētās funkcionālās īpašības un būtu tīri
Ja IAL darba laikā kļuvuši nederīgi lietošanai, nav darba kārtībā un nav tīri - tie jānotīra vai jānodod tīrīšanai, jāizlabo vai jāapmaina
Kā notiek IAL nomaiņa

## Slide 10: IAL kopšana / pārbaude, darbu beidzot
Notīrīt, sakopt IAL un :
Pārbaudīt vai IAL ir drošā darba kārtībā un var pildīt paredzētās funkcijas
Novietot IAL paredzētās vietās, aizsargmaisiņos
(Neatstāt uz darbojošām iekārtām, stendos,
uz stendu skrūvēm un neievietotus “maisiņos”)
Ja IAL nenodrošina paredzētās funkcijas, jāziņo tiešajam vadītājam un darbu drīkst turpināt, ja IAL savests kārtībā, vai saņemts cits

## Slide 11: Darba apģērbu pārbaude un kopšana
Vai darba apģērbs pilnā komplektā, atbilstošā darba kārtībā un var pildīt paredzētās funkcijas
Pārbaudīt vai nav mehāniski vai ķīmiski bojāts
Sasmērētus apģērbus nomainīt
Darba apģērbs jānomaina nekavējoties, ja tas sasmērēts tā, ka tas var būt bīstams darbinieka veselībai
Speciālo darba tērpu (kostīmu, kombinzonu, skafandru) pārbaudes un kopšanas kārtība noteikta izgatavotāja instrukcijās

## Slide 12: Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļu IAL pārbaude/kopšana
Vai pilnā komplektā un lietošanas kārtībā
- ar atbilstošu filtru un filtrs nav bojāts
- skatu stikli tīri un nav bojāti
- pieguļ sejai un nodrošina hermētiskumu
Darbu beidzot notīrīt, nosusināt, dezinficēt
Pārbaude un kopšana jāveic atbilstoši izgatavotāja instrukcijai

## Slide 13: Darbs ar bīstamām ĶV un ĶP
Bīstamās vielas tieši iedarbojoties uz organismu var izraisīt nelaimes gadījumus, arodslimības, paliekošus veselības traucējumus
Informācija uz iepakojuma, DDL, katalogos
Bīstamības simbols
“R” Riska frāzes – standartformulējums raksturo bīstamību, kas izpaužas vielu lietojot
“S” Drošības frāzes satur nepieciešamo informāciju vielas drošai lietošanai

## Slide 14: Darbs ar bīstamām ĶV un ĶP
DDL satur informāciju -
Prasības par IAL lietošanu
Toksikoloģisko informāciju
Vielas gaistamība. Cik viela ātri iztvaikojot var veidot bīstamu maisījumu ar gaisu
Tvaiku blīvums pret gaisu. Kur var sakrāties vielas bīstamas koncentrācijas
Šķīdība ūdenī
Izlijušu/izbirušu vielu savākšanas paņēmieni un darba vietas sakopšana
u.c. (izteikts 16 punktos)

## Slide 15: ĶV un ĶP toksicitāte / indīgums
Toksicitāte/indīgums - ĶV spēja izraisīt nelabvēlīgu efektu tai nonākot organismā
Bīstamība - iespēja nonākt organismā
Toksicitāte atkarīga no ekspozīcijas veida un intensitātes, ilguma, ĶV daļiņu izmēra, gaistamības, organisma fizioloģiskā stāvokļa, apkārtējās vides u.c. faktoriem.

## Slide 16: Aroda ekspozīcijas robežvērtība
AER ir tāda ķīmiskās vielas koncentrācija darba vides gaisā, kas pie 8 stundu darba dienas un 40 stundām nedēļā darbinieka organismā visā dzīves laikā neizraisa saslimšanu un novirzes veselībā, kuras konstatējamas ar mūsdienu izmeklēšanas metodēm
mg/m3, 20 0C, 101, 3 kPa

## Slide 17: Ķīmisko vielu iedalījums
Iedarbība uz cilvēka veselību
T+ Xn C
T Xi
Fizikāli ķīmiskās īpašības
E F+ O
F
Ietekme uz vidi N

## Slide 18: “T+”- Ļoti toksiskas ĶV un ĶP “T” - Toksiskas ĶV un ĶP
“T+”- Vielas un produkti, kas ļoti mazos daudzumos ieelpoti, apēsti vai absorbējoties caur ādu var izraisīt akūtu vai hronisku kaitējumu veselībai
Dimetilsulfāts, Na hidrīds
R26, 27, 28,u.c.
“T” - “mazos daudzumos”
Metanols, CH3Br, Benzilhlorīds
R23,24,25 u.c.

## Slide 19: “Xn” – Kaitīgas ĶV un ĶP “Xi” – Kairinošas ĶV un KP
“Xn”- Vielas un produkti, kas ieelpoti, apēsti vai absorbēti caur ādu var izraisīt akūtu vai hronisku kaitējumu veselībai
Acetonitrils, Dioksāns
R20,21,22 u.c.
“Xi” - Nav kodīgas, bet var radīt
iekaisumu pēc īslaicīga, ilgstoša
atkārtota kontakta ar ādu vai gļotādu
Acetons, CaCl2
R36,37,38 u.c.

## Slide 20: Sensibilizējošas ĶV
“Xn” R42 Ieelpojot izraisa
paaugstinātu jutību
“Xi”R43 Saskaroties ar ādu
var izraisīt
paaugstinātu jutību

## Slide 21: Kancergēnas ĶV
“T” R45 Kancerogēna viela
R49 Ieelpojot var izraisīt
ļaundabīgo audzēju
“Xn” R40 Kancerogenitāte ir
daļēji pierādīta

## Slide 22: Mutagēnas ĶV
“T” R46 Var radīt
pārmantojamus
ģenētiskus defektus
“Xn” R68 Iespējams nopietns
kaitējums veselībai pēc
ilgstošas saskares

## Slide 23: Reproduktīvai sistēma toksiskas ĶV
“T” R60 Var kaitēt
reproduktīvām spējām
R61 Var kaitēt augļa
attīstībai
“Xn” R62 Iespējams kaitējuma
risks reproduktīvām spējām
R63 Iespējams kaitējuma
risks augļa attīstībai

## Slide 24: “C” – Kodīgas ĶV un ĶP
Vielas un produkti, kas, saskaroties ar
dzīviem audiem, var tos
iznīcināt
Bromūdeņražskābe, HNO3
Hlorūdeņradis
R 34,35

## Slide 25: “E” – Sprādzienbīstamas ĶV un ĶP
Ķīmiskās vielas vai produkti, kas var eksotermiski reaģēt bez atmosfēras skābekļa lielā ātrumā izdalot gāzes un kas noteiktos apstākļos detonē, sadalās
Na azīds
R 2,3

## Slide 26: “O” - ĶV un ĶP – spēcīgi oksidētāji
Vielas vai produkti, kas, nonākot saskarē ar citām, jo sevišķi uzliesmojošām vielām, izraisa spēcīgu eksotermisku reakciju
HNO3, H2O2,
K permanganāts, K nitrāts
R 7,8,9

## Slide 27: “F+”- Īpaši viegli uzliesmojošas “F”- Viegli uzliesmojošas ĶV un ĶP
“F +” Šķidras vielas un produkti ar uzliesmojuma temp <0 0C un viršanas temp. < 35 0C
Dietilēteris
“F” Var uzliesmot pēc saskares ar liesmu un var turpina degt pēc aizdegšanās avota aizvākšanas
- Šķidras vielas un produkti ar uzliesmojuma temp. < 21 0C
Acetons, IPS, EA, MeOH

## Slide 28: “N” -Videi bīstamas ĶV un ĶP
Vielas un produkti, kas, nonākot vidēs, radītu momentānus vai novēlotus draudus vienai vai vairākām vides sastāvdaļām
NH4OH, CH3Br, Heptils
R 50,51,52 u.c.

## Slide 29: Metilēnhlorīds
R 40 Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta
S23 Izvairīties no tvaiku
vai aerosolu ieelpošanas
S24/25 nepieļaut nokļūšanu
uz ādas un acīs
S36/37 Izmantot piemērotu
aizsargapģērbu un
aizsargcimdus

## Slide 30: Paldies par uzmanību