## Slide 1: VEICAMO PASĀKUMU PLĀNS DARBA AIZSARDZĪBAS JOMĀ PĒC BŪVOBJEKTA APSEKOŠANAS
Būvobjekts:
Būvobjekta apmeklējuma datums:

## Slide 2: VEICAMIE KOREKTĪVIE UN PREVENTĪVIE PASĀKUMI
1. Konstatētais:
Darbinieki objektā strādā un pārvietojas bez aizsargķiverēm
Pasākumi:
Pastāvīgi kontrolēt un atgādināt darbiniekiem (t.sk. apakšuzņēmējiem) par aizsargķiveru lietošanas nepieciešamību pārvietojoties un strādājot būvobjektā
Izpildes termiņš: Pastāvīgi

## Slide 3: VEICAMIE KOREKTĪVIE UN PREVENTĪVIE PASĀKUMI
2. Konstatētais:
Uz balkonu platformām izvietotie priekšmeti var apdraudēt (pastāv iespēja, ka tie var krist) darbinieku un/vai apmeklētāju drošību
Pasākumi:
Novākt vai novietot stabilā pozīcijā uz balkonu platformām novietotos priekšmetus
Izpildes termiņš: Pastāvīgi

## Slide 4: VEICAMIE KOREKTĪVIE UN PREVENTĪVIE PASĀKUMI
3. Konstatētais:
Būvlaukuma teritorijā nav iežogoti bīstamie šķēršļi - aku padziļinājumi
Pasākumi:
Apzīmēt un ierobežot visas bīstamās zonas - norobežot aku padziļinājumus ar signāllenti.
Izpildes termiņš:

## Slide 5: VEICAMIE KOREKTĪVIE UN PREVENTĪVIE PASĀKUMI
4. Konstatētais:
Jaunbūvē nav norobežotas liftu šahtas
Pasākumi:
Izvietot pie liftu šahtām pagaidu aizsargnorobežojumus
Izpildes termiņš:

## Slide 6: VEICAMIE KOREKTĪVIE UN PREVENTĪVIE PASĀKUMI
5. Konstatētais:
Darbinieki, veicot darbus objektā, neievēro vispārējās darba drošības prasības, t.i., veicot darbus pie atklātām malām, netiek lietoti aizsardzības līdzekļi – drošības jostas, aizsargnožogojumi
Pasākumi:
Pastāvīgi informēt darbiniekus par vispārējo darba drošības prasību ievērošanu objektā
Izpildes termiņš: Pastāvīgi

## Slide 7: VEICAMIE KOREKTĪVIE UN PREVENTĪVIE PASĀKUMI
6. Konstatētais:
Darbinieki veic darbus uz neatbilstošām darba platformām
Pasākumi:
Uzraudzīt, lai darbinieki darbus veiktu uz atbilstošām (drošām) pastatnēm
Izpildes termiņš: Pastāvīgi

## Slide 8: VEICAMIE KOREKTĪVIE UN PREVENTĪVIE PASĀKUMI
7. Konstatētais:
Darbinieki veic darbus uz neatbilstošām darba platformām
Pasākumi:
Uzraudzīt, lai darbinieki darbus veiktu uz atbilstošām (drošām) darba platformām
Izpildes termiņš: Pastāvīgi

## Slide 9: VEICAMIE KOREKTĪVIE UN PREVENTĪVIE PASĀKUMI
8. Konstatētais:
Nav noslēgtas balkona durvis
Pasākumi:
Noslēgt visas balkona durvis uz laiku, kad uz balkona platformām netiek veikti darbi.
Pirms veikt darbus uz balkonu platformām, tās attīrīt no sniega un ledus
Izpildes termiņš: Pastāvīgi

## Slide 10: VEICAMIE KOREKTĪVIE UN PREVENTĪVIE PASĀKUMI
9. Konstatētais:
Elektrovadi ir izvietoti tieši pārvietošanās ceļos
Pasākumi:
Izvietot elektrovadus tā, lai tie netraucētu droši pārvietoties ceļos
Izpildes termiņš:

## Slide 11: VEICAMIE KOREKTĪVIE UN PREVENTĪVIE PASĀKUMI
10. Konstatētais:
Pārvietošanās ceļi apdraud darbinieku un apmeklētāju drošību
Pasākumi:
Uzlikt esošajai konstrukcijai pa virsu kādu platāku dēli, lai nebūtu iespējams paklupšanas/aizķeršanās risks
Izpildes termiņš:

## Slide 12: VEICAMIE KOREKTĪVIE UN PREVENTĪVIE PASĀKUMI
11. Konstatētais:
Virsma (pārvietošanās ceļi), pa kuru notiek darbinieku kustība ir slidena un nestabila
Pasākumi:
Nomainīt esošo virsmu pret tādu, kura nav slidena un ir stabila
Izpildes termiņš:

## Slide 13: VEICAMIE KOREKTĪVIE UN PREVENTĪVIE PASĀKUMI
12. Konstatētais:
Trepes, pa kurām notiek kustība uz augšējo stāvu nav nostiprinātas
Pasākumi:
Nostiprināt esošās trepes. Plānot izbūvēt pagaidu kāpnes ar sānu margu.
Izpildes termiņš:

## Slide 14: VEICAMIE KOREKTĪVIE UN PREVENTĪVIE PASĀKUMI
13. Konstatētais:
Uz pārvietošanās ceļiem atrodas dēļi ar naglām
Pasākumi:
Pastāvīgi sekot, lai pārvietošanās ceļos neatrastos dēļi ar naglām
Izpildes termiņš: Pastāvīgi

## Slide 15: VEICAMIE KOREKTĪVIE UN PREVENTĪVIE PASĀKUMI
14. Konstatētais:
Nedroši uzstādītas sastatnes. Sastatņu sānu margas ir pārāk tālu no sastatņu klāja. Ir iespējams kritiens no sastatnēm
15. Konstatētais
Uz sastatnēm esošie elektrovadi rada aizķeršanās un paklupšanas risku
Pasākumi:
Nodrošināt sastatnes ar papildus klāja virsmu.
Uz sastatnēm esošos elektrovadus izvietot tā, lai tie neapdraudētu darbinieku drošību
Izpildes termiņš:

## Slide 16: VEICAMIE KOREKTĪVIE UN PREVENTĪVIE PASĀKUMI
16. Konstatētais:
Pa šo vietu notiek darbinieku kustība no balkona platformas uz sastatnēm
Pasākumi:
Aizliegt šāda veida kustību. Izvietot sastatnēm gala margas
Izpildes termiņš:

## Slide 17: VEICAMIE KOREKTĪVIE UN PREVENTĪVIE PASĀKUMI
17. Konstatētais:
Sastatnēm trūkst sānu un galu margas
Pasākumi:
Nodrošināt sastatnes ar galu un sānu margām
Izpildes termiņš:

## Slide 18: VEICAMIE KOREKTĪVIE UN PREVENTĪVIE PASĀKUMI
18. Konstatētais:
Sastatnes nav nodrošinātas ar piemērotu atbalsta pēdu
19. Konstatētais:
Sastatņu pamata augstums pārsniedz pieļaujamo (20cm). Iespējam sastatņu izkustēšanās
Pasākumi:
Nodrošināt sastatnes ar piemērotām pamata “pēdām”. Sastatnes izvietot uz droša pamata, kas nepārsniedz 20cm un ir droši nostiprināts
Izpildes termiņš: Pastāvīgi

## Slide 19: Būvobjekta apsekošanā piedalījās: ___________________________ (darba aizsardzības daļas vadītājs) ___________________________ (būvlaukuma vadītājs) Plānu izstrādāja: SIA “Būvuzņēmums STATS” darba aizsardzības daļas vadītājs ___________________ ___.___.2006. Paraksts Ar dokumentu iepazinos: SIA “Būvuzņēmums STATS” projektu vadītājs ___________________ ___.___.2006. Paraksts